Metselen: steenlengtes en verbanden

Steenlengtes

Metselverbanden

Halfsteensverband

Gemakkelijk verband.

4e laag: zelfde als 2e

3e laag: zelfde als 1e

2e laag: kop-strek-strek etc.

1e laag: strek-strek-strek etc

.

Dus: om de 2 lagen hetzelfde verband.

Muureinde kan anders zijn als begin, afhankelijk van lengte.

Halfsteenshoek

Probeer nu zelf vier lagen te tekenen van het halfsteensverband.

Maak een strek 2 cm., een klezoor 1,5 en een kop 1 cm.

De eerste twee lagen zijn voorgedaan.

Kruisverband

Sterk verband.

4e laag: kop-kop-kop-kop enz.

3e laag: drieklezoor-kop-strek-strek-strek enz.

2e laag: kop-kop-kop-kop enz.

1e laag: 3 klezoor-strek-strek enz.

Dus: om de 4 lagen hetzelfde verband.

Verschil zit in het begin van de 1e en 3e laag.

Kruishoek

Probeer nu zelf vier lagen te tekenen van het kruisverband.

Maak een strek 2 cm., een klezoor 1,5 en een kop 1 cm.

Kettingverband of Noorsverband

De volgorde van de koppen en de strekken doet aan een ketting denken.

4e laag: kop-kop-strek-strek-kop enz.

3e laag: drieklezoor-strek-kop-strek-strek-kop enz.

2e laag: kop-kop-strek-strek-kop enz.

1e laag: drieklezoor-strek-kop-strek-strek-kop enz.

Dus: om de 2 lagen hetzelfde verband.

Einde van de muur kan anders zijn dan het begin, afhankelijk van de lengte.

Kettinghoek

Probeer nu zelf vier lagen te tekenen van het kettingverband.

Maak een strek 2 cm., een klezoor 1,5 en een kop 1 cm.

Koppenverband

Vooral gebruikt bij gebogen muren of een gedeelte daarvan.

4e laag: drieklezoor-kop-kop-kop enz.

3e laag: kop-kop-kop-kop enz.

2e laag: drieklezoor-kop-kop-kop enz.

1e laag: kop-kop-kop-kop enz.

Dus: om de 2 lagen hetzelfde verband.

Als je rondt gaat metselen gebruik je alleen de koppen.

Probeer nu zelf vier lagen te tekenen van het koppenverband.

Maak een strek 2 cm., een klezoor 1,5 en een kop 1 cm.

Klezoorverband

Bij dit verband verspringen de stootvoegen een klezoor.

De stootvoegen liggen heel dicht bij elkaar.

Je moet daarvoor nauwkeurig metselen.

4e laag: drieklezoor-strek-strek-strek enz.

3e laag: strek-strek-strek-strek enz

2e laag: drieklezoor-strek-strek-strek enz.

1e laag: strek-strek-strek-strek enz.

Dus: om de 2 lagen hetzelfde verband.

Probeer nu zelf vier lagen te tekenen van het klezoorverband.

Maak een strek 2 cm., een klezoor 1,5 en een kop 1 cm.

Staand verband

Vooral bij muren van een steen dik.

Bestaat afwisselend uit een strekkenlaag en een koppenlaag.

4e laag: kop-strek-strek-strek-strek

3e laag: drieklezoor-kop-kop-kop enz.

2e laag: kop-strek-strek-strek-strek

1e laag: drieklezoor-kop-kop-kop enz.

Dus: om de 2 lagen hetzelfde verband.

Einde van de muur kan anders zijn dan het begin, afhankelijk van de lengte.

Probeer nu zelf vier lagen te tekenen van het staand verband.

Maak een strek 2 cm., een klezoor 1,5 en een kop 1 cm.

Vlaams verband

Rustig verband.

4e laag: drieklezoor-kop-strek-kop-strek enz.

3e laag: kop-strek-kop-strek-kop-strek enz.

2e laag: drieklezoor-kop-strek-kop-strek enz.

1e laag: kop-strek-kop-strek-kop-strek enz.

Dus: om de 2 lagen hetzelfde verband.

Einde van de muur kan anders zijn dan het begin, afhankelijk van de lengte.

Probeer nu zelf vier lagen te tekenen van het vlaams verband.

Maak een strek 2 cm., een klezoor 1,5 en een kop 1 cm.

Wild verband

Dit is een vrij verband, er zit geen regelmaat in.

Er zijn wel wat regeltjes:

1: niet meer dan 5 strekken of 3 koppen naast elkaar;

2: vallende tanden niet groter dan 5 lagen;

3: niet meer dan 7 sprongetjes van een klezoor boven of schuin boven elkaar (muizentrapje).

4e laag: kop of strek

3e laag: drieklezoor

2e laag: kop of strek

1e laag: drieklezoor

Probeer nu zelf vier lagen te tekenen van een wild verband.

Maak een strek 2 cm., een klezoor 1,5 en een kop 1 cm.

Tegelverband

Niet stevig.

De stootvoegen lopen door.

Je moet de muur op een andere manier stevig maken.

# Text boxes

Dit is een halve steen, ook wel kop genoemd

Dit is een hele steen, ook wel strek genoemd

Dit is ¾ steen, ook wel drieklezoor genoemd.